HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN SÚNG RG88

* Chiều dài thân súng: 159 mm.

* Trọng lượng súng: 580 g

* Cỡ đạn: 9 mm. Băng tiếp đạn: 7 viên.

* Sử dụng được: đạn hơi cay (đầu đạn màu vàng), đạn uy hiếp (đầu đạn màu xanh) và đạn cao su (đầu đạn màu đen). Tầm bắn hiệu quả: Đạn hơi cay: 3-5 m. Đạn cao su: 15 - 25m.

* Nước sản xuất: CHLB Đức.

Lưu ý: Không được phép bắn đạn cao su vào đối tượng ở khoảng cách dưới 15m vì nguy hiểm đến tính mạng. Khu vực hiệu quả là đùi và mông của đối tượng. Tuyệt đối không được bắn từ phần cổ trở lên ở bất kỳ khoảng cách nào.

I. Hướng dẫn quản lý:

* Súng bắn đạn cao su, hơi cay RG88 là một loại CCHT, quản lý theo tiêu chuẩn của vũ khí quân dụng và CCHT, cụ thể:

- Quản lý phải tập trung, chặt chẽ tại các cơ quan đơn vị.

- Việc điều chuyển CCHT phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên.

- Đơn vị được giao quản lý, sử dụng CCHT phải chấp hành đầy đủ quy định về việc sử dụng, kiểm tra, kiểm kê CCHT. Bảo quản an toàn, không để hư hỏng mất mát. Nếu có hư hỏng hoặc mất phải báo cáo cấp trên xử lý. Không được tự ý sửa chữa, thay thế hoặc làm thay đổi hình dạng của CCHT.

II. Hướng dẫn sử dụng:

* Khoá an toàn: Đẩy chốt an toàn xuống phía dưới để súng ở trạng thái an toàn. Đẩy chốt an toàn lên để sẵn sàng bắn.

* Nạp đạn: Khoá chốt an toàn, tháo băng tiếp đạn ra khỏi súng. Lắp đạn vào băng tiếp đạn, rồi lắp trở lại vào súng.

* Lên đạn: Sau khi lắp băng tiếp đạn vào súng, kéo khóa nòng ra sau đến điểm cuối rồi buông trở lại, lúc này súng đã lên đạn vào nòng.

* Bắn súng: Kéo khóa an toàn lên phía trên. Bóp cò súng để bắn. Đạn cao su tự động lên đạn. Đạn nổ và đạn hơi cay sẽ không tự động lên đạn mà phải lên đạn từng viên một ( kéo khóa nòng ra phía sau để đẩy vỏ đạn đã bắn ra khỏi nòng súng và lên đạn để tiếp tục bắn cho đến lúc hết đạn).

III. Hướng dẫn bảo quản:

- Sau khi sử dụng, súng phải được lau chùi theo chế độ bảo quản của vũ khí quân dụng.

* Vật liệu lau chùi: Dầu tra súng, Khăn vải không có xơ sợi, Thanh thông nòng.

* Phương pháp lau chùi và bảo quản:

Chú ý: Để súng hoạt động tốt, phải vệ sinh lòng nòng súng sau mỗi lần bắn.

- Trước tiên, đẩy chốt an toàn xuống, tháo băng tiếp đạn ra khỏi súng và kiểm tra không còn viên đạn nào trong buồng đạn.

- Kéo vành bảo vệ cò xuống, đồng thời kéo khóa nòng ra phía sau, rồi nhấc khóa nòng ra khỏi súng.

- Bôi một lớp dầu mỏng rồi dùng thanh thông nòng để vệ sinh lòng nòng súng, sau đó dùng khăn vải lau sạch dầu ở thân súng và lòng nòng súng. Lắp súng trở lại cũng tương tự như tháo súng ra.

- Khi không sử dụng đến vũ khí, khoá chốt an toàn và tháo hết đạn ra khỏi súng để tránh xảy ra trường hợp đạn nổ ngoài ý muốn.

- Nếu bảo quản trong thời gian dài thì lau một lớp dầu mỏng lên toàn bộ súng. Để súng ở nơi khô ráo, tránh để cùng các kho có chứa hoá chất khác.

Ghi chú: Nếu súng bị kẹt vỏ đạn, khóa chốt an toàn, tháo băng tiếp đạn, tháo đạn trong súng ra và xử lý chỗ kẹt.