HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN SÚNG RULO YSR – 007S

* Chiều dài thân súng: 170 mm

* Trọng lượng súng: 330 g

* Cỡ đạn: 10 mm

* Ổ tiếp đạn: 5 viên.

* Sử dụng được đạn hơi cay và đạn cao su. Tầm bắn hiệu quả: Đạn cao su: 07 – 10 m. Đạn hơi cay: 3 – 5 m.

* Nước sản xuất: Hàn Quốc

Lưu ý: Không được phép bắn đạn cao su vào đối tượng ở khoảng cách dưới 15m vì nguy hiểm đến tính mạng. Khu vực hiệu quả là đùi và mông của đối tượng. Tuyệt đối không được bắn từ phần cổ trở lên ở bất kỳ khoảng cách nào.

I. Hướng dẫn quản lý:

* Súng bắn đạn cao su, hơi cay Rulo YSR007S là một loại CCHT, quản lý theo tiêu chuẩn của vũ khí quân dụng và CCHT, cụ thể:

- Quản lý phải tập trung, chặt chẽ tại các cơ quan đơn vị.

- Việc điều chuyển CCHT phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên.

- Đơn vị được giao quản lý, sử dụng CCHT phải chấp hành đầy đủ quy định về việc sử dụng, kiểm tra, kiểm kê CCHT. Bảo quản an toàn, không để hư hỏng mất mát. Nếu có hư hỏng hoặc mất phải báo cáo cấp trên xử lý. Không được tự ý sửa chữa, thay thế hoặc làm thay đổi hình dạng của CCHT.

II. Hướng dẫn sử dụng:

* Khoá an toàn:

- Khoá an toàn là khoá màu vàng nằm phía trên báng súng, đẩy xuống là vị trí an toàn (khóa cò súng).

* Nạp đạn: đẩy chốt ổ quay lên phía trước, đẩy ổ quay ra khỏi trục về phía bên trái.

- Lắp đạn vào ổ quay.

- Đẩy ổ quay về phía bên phải, kiểm tra ổ quay đã được lắp vào vị trí cũ.

* Bắn súng:

- Đẩy khoá an toàn lên phía trên để mở khoá an toàn. Khi bắn, bóp cò dứt khoát, ổ đạn sẽ tự động quay đưa đạn vào vị trí kim hoả, lúc này kim hoả sẽ đập vào hạt nổ, đạn sẽ nổ. Sau đó nhả ngón cò ra và tiếp tục bóp cò viên thứ hai cho đến khi hết đạn trong ổ quay.

III. Hướng dẫn bảo quản:

- Sau khi sử dụng, súng phải được lau chùi theo chế độ bảo quản của vũ khí quân dụng.

* Vật liệu lau chùi: Dầu tra súng, Khăn vải không có xơ sợi, Thanh thông nòng.

* Phương pháp lau chùi và bảo quản:

Chú ý: Để súng hoạt động tốt, phải vệ sinh lòng nòng súng sau mỗi lần bắn.

- Trước tiên, đẩy chốt an toàn xuống, tháo băng tiếp đạn ra khỏi súng và kiểm tra không còn viên đạn nào trong buồng đạn.

- Kéo vành bảo vệ cò xuống, đồng thời kéo khóa nòng ra phía sau, rồi nhấc khóa nòng ra khỏi súng.

- Bôi một lớp dầu mỏng rồi dùng thanh thông nòng để vệ sinh lòng nòng súng, sau đó dùng khăn vải lau sạch dầu ở thân súng và lòng nòng súng. Lắp súng trở lại cũng tương tự như tháo súng ra.

- Khi không sử dụng đến vũ khí, khoá chốt an toàn và tháo hết đạn ra khỏi súng để tránh xảy ra trường hợp đạn nổ ngoài ý muốn.

- Nếu bảo quản trong thời gian dài thì lau một lớp dầu mỏng lên toàn bộ súng. Để súng ở nơi khô ráo, tránh để cùng các kho có chứa hoá chất khác.