HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DÙI CUI ĐIỆN TITAN GB8

I. Cấu tạo:

- Điện thế: 300 kV

- Thân Dùi cui làm bằng nhựa PC, nhỏ gọn và thuận tiện cho sử dụng

- Kích thước: 70 x 37 x 220 mm

- Trọng lượng: 266 g (chưa kể pin)

- Sử dụng 4 pin Alkaline 9V

II. Hướng dẫn sử dụng:

- Tháo lắp pin: trượt nắp đậy khoang chứa pin ở phần chuôi dùi cui. Lắp 04 viên pin 9V alkaline vào bản điện cực, chú ý lắp đúng cực (+), (-). Sau đó, lắp pin vào trong khoang chứa pin rồi đóng nắp lại. Chú ý: Thao tác nhẹ nhàng để tránh hư hại dây điện và bo mạch điện bên trong.

- Gạt nút nguồn lên phía đầu dùi cui, sau đó nhấn nút phóng điện để phóng điện.

III. Công dụng:

- Kiểm tra sự phóng điện của dùi cui điện bằng cách gạt công tắc đến vị trí đánh điện trong khoảng 01 giây. Tấn công đối tượng bằng cách phóng điện và chạm vào cơ thể đối tượng. Tấn công vào các bộ phận cơ thể là: vai, xung quanh hông để có hiệu quả nhất.

- Phóng điện dưới 01 giây sẽ làm cho đối tượng bị co cơ và đẩy ra phía sau.

- Phóng điện từ 1 đến 3 giây sẽ làm cho đối tượng bị mất phương hướng và ngã.

- Phóng điện từ 3 đến 6 giây sẽ làm cho đối tượng bất động, ngã ra đất, choáng váng và yếu đi.

- Phóng điện từ 6 đến 10 giây sẽ làm cho đối tượng bất tỉnh.

- Chú ý: Nếu phóng điện liên tục và lâu hơn 10 giây sẽ làm hỏng dùi cui điện và ảnh hưởng đến điện áp của dùi cui.

IV. Chú ý quan trọng:

- Không sử dụng dùi cui điện dưới trời mưa, gần các vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Chức năng chống cướp giật: Yêu cầu phải đeo dây an toàn vào cổ tay khi sử dụng. Vì khi bị giật mất dùi cui điện thì dây chốt an toàn sẽ tách ra khỏi dùi cui, khi đó dùi cui sẽ mất chức năng phóng điện, khiến cho đối tượng giật dùi cui không sử dụng được dùi cui để tấn công ngược trở lại. Dùi cui sẽ hoạt động như bình thường sau khi gắn lại chốt dây an toàn.

V. Bảo quản:

- Để nơi khô ráo, tránh nơi có độ ẩm cao.

- Không đặt hoặc sử dụng dùi cui gần môi trường dễ gây cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Nếu không sử dụng dùi cui điện trong một thời gian dài, tháo pin ra khỏi dùi cui để an toàn trong phòng chống cháy nổ, tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và tránh gây hao tốn điện năng của pin. Tuy nhiên, sau từ một đến hai tuần, nên lắp pin vào dùi cui để kiểm tra tình trạng hoạt động của dùi cui, để đảm bảo các mạch điện không bị ẩm, hỏng hóc và luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.