HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DÙI CUI ĐIỆN TITAN KXL

I. Đặc điểm:

- Thân dùi cui bằng nhựa PC, có thể chịu được va đập mạnh. Có quai bảo vệ phần tay cầm.

- Điện thế: 150 kV.

- Còi báo động cường độ cao: 120 dB.

- Kích thước: 490 x 50 x 43 mm.

- Trọng lượng: 760 g (bao gồm cả pin).

- Sử dụng 02 pin Alkaline 9V.

II. Hướng dẫn sử dụng:

- Tháo lắp pin: xoay nắp khoang chứa pin ở phần tay cầm ngược chiều kim đồng hồ. Lắp 02 viên pin 9V alkaline vào 02 sợi dây có đầu điện cực, chú ý lắp đúng cực (+), (-). Sau đó, lắp pin vào trong khoang chứa pin rồi vặn nắp lại theo chiều kim đồng hồ. Chú ý: Thao tác nhẹ nhàng để tránh hư hại dây điện và bo mạch điện bên trong.

- Nhấn công tắc bật/tắt nguồn an toàn để bật/tắt dùi cui. Công tắc sử dụng dùi cui điện có 03 vị trí. Vị trí ở giữa: Dùi cui ở chế độ chờ. Để bật còi báo động thì ấn công tắc về phía trước, để tắt còi thì bật về vị trí giữa. Để phóng điện thì ấn công tắc về phía sau, để ngừng phóng điện thì bật về vị trí giữa.

III. Công dụng:

- Kiểm tra sự phóng điện của dùi cui điện bằng cách gạt công tắc đến vị trí đánh điện trong khoảng 01 giây. Tấn công đối tượng bằng cách phóng điện và chạm vào cơ thể đối tượng. Tấn công vào các bộ phận cơ thể là: vai, xung quanh hông để có hiệu quả nhất.

- Phóng điện dưới 01 giây sẽ làm cho đối tượng bị co cơ và đẩy ra phía sau.

- Phóng điện từ 1 đến 3 giây sẽ làm cho đối tượng bị mất phương hướng và ngã.

- Phóng điện từ 3 đến 6 giây sẽ làm cho đối tượng bất động, ngã ra đất, choáng váng và yếu đi.

- Phóng điện từ 6 đến 10 giây sẽ làm cho đối tượng bất tỉnh.

- Chú ý: Nếu phóng điện liên tục và lâu hơn 10 giây sẽ làm hỏng dùi cui điện và ảnh hưởng đến điện áp của dùi cui.

IV. Chú ý quan trọng:

- Không sử dụng dùi cui điện dưới trời mưa, gần các vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Chức năng chống cướp giật: Yêu cầu phải đeo dây an toàn vào cổ tay khi sử dụng. Vì khi bị giật mất dùi cui điện thì dây chốt an toàn sẽ tách ra khỏi dùi cui, khi đó dùi cui sẽ mất chức năng phóng điện, đồng thời, còi báo động sẽ kêu, khiến cho đối tượng giật dùi cui hoảng sợ và không sử dụng được dùi cui để tấn công ngược trở lại. Dùi cui sẽ hoạt động như bình thường sau khi gắn lại chốt dây an toàn.

V. Bảo quản:

- Để nơi khô ráo, tránh nơi có độ ẩm cao.

- Không đặt hoặc sử dụng dùi cui gần môi trường dễ gây cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Nếu không sử dụng dùi cui điện trong một thời gian dài, tháo pin ra khỏi dùi cui để an toàn trong phòng chống cháy nổ, tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và tránh gây hao tốn điện năng của pin. Tuy nhiên, sau từ một đến hai tuần, nên lắp pin vào gậy để kiểm tra tình trạng hoạt động của dùi cui, để đảm bảo các mạch điện không

# Text boxes

Bật còi báo động

Phóng điện

Vòng đeo tay kiêm chốt an toàn

Công tắc an toàn