HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DÙI CUI ĐIỆN TITAN KXS

I. Cấu tạo:

- Thân dùi cui bằng nhựa PC, có thể chịu được va đập mạnh.

- Điện thế: 120 kV.

- Còi báo động cường độ cao: 130 dB.

- Kích thước: 450 x 44,5 mm.

- Trọng lượng: 410 g.

- Sử dụng pin sạc 7,2V 1800mAh Ni-MH. Có sạc pin kèm theo. Có thể sạc ~300 lần. Dòng ra: 8,5V 750mA 6,3W max.

II. Hướng dẫn sử dụng:

- Tháo lắp pin: xoay nắp đậy khoang chứa pin ở phần tay cầm ngược chiều kim đồng hồ rồi tháo nắp đậy pin ra. Nối 02 đầu giắc nối pin với nhau. Sau đó, lắp pin vào trong khoang chứa pin rồi vặn nắp lại theo chiều kim đồng hồ. Chú ý: Thao tác nhẹ nhàng để tránh hư hại dây điện và bo mạch điện bên trong.

- Sạc pin: cắm đầu sạc vào lỗ sạc pin trên thân dùi cui, sau đó cắm cục sạc pin vào nguồn điện. Đầu tiên, đèn LED trên cục sạc pin sẽ có màu đỏ, đèn sẽ chuyển sang màu xanh khi pin đã được sạc đầy. Thời gian sạc pin: 05 tiếng đồng hồ liên tục để tránh bị chai pin.

- Bấm công tắc tương ứng ở hai bên thân dùi cui để bật còi báo động hoặc phóng điện.

III. Công dụng:

- Kiểm tra sự phóng điện của dùi cui điện bằng cách gạt công tắc đến vị trí đánh điện trong khoảng 01 giây. Tấn công đối tượng bằng cách phóng điện và chạm vào cơ thể đối tượng. Tấn công vào các bộ phận cơ thể là: vai, xung quanh hông để có hiệu quả nhất.

- Phóng điện dưới 01 giây sẽ làm cho đối tượng bị co cơ và đẩy ra phía sau.

- Phóng điện từ 1 đến 3 giây sẽ làm cho đối tượng bị mất phương hướng và ngã.

- Phóng điện từ 3 đến 6 giây sẽ làm cho đối tượng bất động, ngã ra đất, choáng váng và yếu đi.

- Phóng điện từ 6 đến 10 giây sẽ làm cho đối tượng bất tỉnh.

- Chú ý: Nếu phóng điện liên tục và lâu hơn 10 giây sẽ làm hỏng dùi cui điện và ảnh hưởng đến điện áp của dùi cui.

IV. Chú ý quan trọng:

- Không sử dụng dùi cui điện dưới trời mưa, gần các vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

V. Bảo quản:

- Để nơi khô ráo, tránh nơi có độ ẩm cao.

- Không đặt hoặc sử dụng dùi cui gần môi trường dễ gây cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Nếu không sử dụng dùi cui điện trong một thời gian dài, tháo pin ra khỏi dùi cui để an toàn trong phòng chống cháy nổ, tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và tránh gây hao tốn điện năng của pin. Tuy nhiên, sau từ một đến hai tuần, nên lắp pin vào gậy để kiểm tra tình trạng hoạt động của dùi cui, để đảm bảo các mạch điện không bị ẩm, hỏng hóc và luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.

# Text boxes

Bật còi

báo động

Lỗ cắm sạc pin

Bản điện cực

Phóng điện