HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DÙI CUI ĐIỆN TITAN M5

I. Đặc điểm:

- Dùi cui điện đa năng phóng ra ba khúc.

- Thân dùi cui được làm bằng nhựa đặc biệt, hai bên thân được

bọc thép trắng không gỉ

- Điện thế: 120 kV.

- Có đèn pin. Chỉnh được độ chụm ánh sáng.

- Có chốt an toàn chống cướp giật.

- Còi báo động: cường độ cao 120 dB.

- Độ dài khi thu gọn: 330 mm, độ dài khi phóng ra 3 khúc: 530 mm.

- Trọng lượng: 385 g (không bao gồm pin).

II. Hướng dẫn sử dụng:

- Tháo lắp pin: tháo nắp khoang chứa pin ở phần tay cầm. Lắp 01 viên pin 9V alkaline vào sợi dây có đầu điện cực, chú ý lắp đúng cực (+), (-). Sau đó, lắp viên pin vào trong khoang chứa pin, chèn miếng xốp để cố định pin rồi đóng nắp lại. Chú ý: Thao tác nhẹ nhàng để tránh hư hại dây điện và bo mạch điện bên trong. Khi đèn sáng yếu hoặc không sáng thì nên thay pin mới.

- Ấn nút phóng dùi cui ra thành 03 khúc. Công tắc màu đỏ có 3 vị trí dùng để bật còi báo động và đánh điện. Vị trí 1: chế độ chờ. Gạt lên Vị trí 2: bật còi báo động. Gạt lên Vị trí 3: đánh điện. Để ngừng đánh điện, gạt công tắc về Vị trí 1.

- Phía sau đèn có nút để bật/tắt. Xoay ống kính để chỉnh độ chụm ánh sáng.

- Sau khi sử dụng, thu dùi cui bằng cách dùng lòng bàn tay ấn vào phần đầu dùi cui. Không chống dùi cui xuống đất để thu dùi cui vì có thể làm hỏng dùi cui. Tránh tiếp xúc với phần kim loại.

III. Công dụng:

- Kiểm tra sự phóng điện của dùi cui điện bằng cách gạt công tắc đến vị trí đánh điện trong khoảng 01 giây. Tấn công đối tượng bằng cách phóng điện và chạm vào cơ thể đối tượng. Tấn công vào các bộ phận cơ thể là: vai, xung quanh hông để có hiệu quả nhất.

- Phóng điện dưới 01 giây sẽ làm cho đối tượng bị co cơ và đẩy ra phía sau.

- Phóng điện từ 1 đến 3 giây sẽ làm cho đối tượng bị mất phương hướng và ngã.

- Phóng điện từ 3 đến 6 giây sẽ làm cho đối tượng bất động, ngã ra đất, choáng váng và yếu đi.

- Phóng điện từ 6 đến 10 giây sẽ làm cho đối tượng bất tỉnh.

- Chú ý: Nếu phóng điện liên tục và lâu hơn 10 giây sẽ làm hỏng dùi cui điện và ảnh hưởng đến điện áp của dùi cui.

IV. Chú ý quan trọng:

- Không sử dụng dùi cui điện dưới trời mưa, gần các vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Chức năng chống cướp giật: Yêu cầu phải đeo dây an toàn vào cổ tay khi sử dụng. Vì khi bị giật mất dùi cui điện thì dây chốt an toàn sẽ tách ra khỏi dùi cui, khi đó dùi cui sẽ mất chức năng phóng điện, đồng thời, còi báo động sẽ kêu, khiến cho đối tượng giật dùi cui hoảng sợ và không sử dụng được dùi cui để tấn công ngược trở lại. Dùi cui sẽ hoạt động như bình thường sau khi gắn lại chốt dây an toàn.

V. Bảo quản:

- Để nơi khô ráo, tránh nơi có độ ẩm cao. Để ngoài tầm với của trẻ em.

- Không đặt hoặc sử dụng dùi cui gần môi trường dễ gây cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Nếu không sử dụng dùi cui điện trong một thời gian dài, tháo pin ra khỏi dùi cui để an toàn trong phòng chống cháy nổ, tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và tránh gây hao tốn điện năng của pin. Tuy nhiên, sau từ một đến hai tuần, nên lắp pin vào gậy để kiểm tra tình trạng hoạt động của Dùi cui, để đảm bảo các mạch điện không bị ẩm, hỏng hóc và luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.